医疗器械注册登记表

注册号：京药监械（准）字2005第               号

| 生产企业名称 | 大众医疗器械制造有限公司 |
| --- | --- |
| 企业注册地址 | 朝阳区霄云路霄云里7号楼 |
| 生产地址 | 朝阳区霄云路霄云里7号楼 |
| 产品名称 | 中频电子治疗仪 |
| 型号、规格 | A型 |
| 产品标准 | YZB/京 0001-2004 中频电子治疗仪 |
| 产 品 性 能 结 构 及 组 成 | 该治疗仪由主机、电极板和输出连线组成。 主要性能为： 工作频率范围及误差：2kHz~8kHz，误差±10% 输出电流： 100mA±10% 连续可调，最大输出允差±10% 输出电流稳定度：≤5%； 调制频率：不窄于0.5Hz~140Hz 调幅度： 0%、100%，允差±5%； 调制波形：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波。 （7）直流输出，输出电压最大值不超过40V （8）安全分类属I类、B型。 |
| 产品适用范围 | 对治疗软组织损伤与缓解局部疼痛等有一定疗效。 |
| 产品禁忌症 | 暂未发现 |
| 备 注 | 年 月 日 |